| OHUTUSNÕUDED |
| --- |
| 1. | AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE |
| 1.1 | Paragrahvi määratlemine |
|  | Toote nimi |
|  | SYNOLITE 5001 T 1 |
| 1.2 | Varustaja |
| 1.2.1 | Varustaja |
|  |  | Bang & Bonsomer Eesti AS | . |
| 1.2.2 | Postkast | Pärnu mnt. 139 F |  |
|  | Postiindeks | 11317 Tallinn, Estonia | . |
|  | Telefon | (0) 6556046 | . |
| 1.2.3 | Päästeameti telefoninumber |
|  | 112 |
| 2. | INFO KOOSTISE JA KOOSTISAINETE KOHTA |
| 2.1 | Keemilised omadused |
|  | Küllastamata polüestervaik |
| 2.2 | Ohtlikud komponendid |
|  | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.4 |
|  | CAS-No. | Aine keemiline nimetus | Massi% | Klassifikatsioon |
|  | 100-42-5 | Stüreen | < 5 % | Xn;R10-20-36/38 |
|  | 80-62-6 | Metüülmetakrülaat | 50-55 % | F;Xi R11-36/37/38-43 |
| 3. | OHUTEGURITE IDENTIFITSEERIMINE |
|  | Väga tuleohtlik Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. |
| 4. | ESMAABI |
| 4.2 | Sissehingamine |
|  | Minna värske õhu kätte. Tagada rahu, hoida poolistuvas asendis. Vabastada riietus. Hingamisraskuste korral teha kunstlikku hingamist. Kiiresti kutsuda arst. Kopsuturse nähud ilmnevad mõne tunni möödumisel ning süvenevad füüsilise pingutuse korral. Lebamine ja arstiabi on hädavajalikud. |
| 4.3 | Sattumine nahale |
|  | Pesta seebi ja rohke veega. Kiiresti võtta ära saastunud riided. Konsulteerida arstiga. |
| 4.4 | Silma sattumisel |
|  | Loputada kiiresti rohke veega, eriti silmalaugude aluseid. Konsulteerida arstiga. |
| 4.5 | Allaneelamine |
|  | Mitte kutsuda esile oksendamist. Lämbumisoht. Loputada suud veega. Konsulteerida arstiga. |
| 5. | TULEOHUTUSMEETMED |
| 5.1 | Sobivad kustutusvahendid |
|  | Süsinikdioksiid (CO2), kuiv pulber, vaht või veeaur (ainult suurtes kogustes). |
| 5.3 | Erilised ohud |
|  | Tulekahju käigus võib tekkida toksilised aurud. |
| 5.4 | Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus |
|  | Kasutada individuaalset hingamisaparaati ja kaitsejalanõusid. |
| 6. | ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED |
| 6.1 | Kollektiivsed meetmed |
|  | Vältida auru sissehingamiset. Kanda isikukaitsevahendeid. |
| 6.2 | Keskkonnakaitse meetmed |
|  | Vältida põhjavee saastumist. Vältida pinnavee saastumist.. Vältida pinnasesse sattumist. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni. |
| 6.3 | Puhastusmeetodid |
|  | Koristada mehaaniliselt ja koguda sobivasse jäätmenõusse. Jäägid imada inertse absorbendiga. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele |
| 7. | KÄITLEMINE JA SÄILITAMINE |
| 7.1 | Käitlemine |
|  | Hoida kuumuse eest. Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada. Vältida auru sissehingamiset. Vältida nahale ja silma sattumist. |
| 7.2 | Säilitamine |
|  | Säilitada külmas, hästiventileeritavas kohas eraldi peroksiididest. Ettevaatusabinõud staatilise elektri tekkimise vastu. |
| 8. | MÕJU KONTROLL / ISIKUTE KAITSE |
| 8.1 | Tehnilised vahendid mõju vähendamiseks |
|  | Ettevaatusabinõud staatilise elektri tekkimise vastu. Kasuta isikukaitsevahendeid. |
| 8.2 | Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid |
| 8.2.1 | Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid |
|  | CAS-No. | 100-42-5 | . |
|  | Aine keemiline nimetus | Styreeni |  |
|  |  | 20 ppm (8 h) | 100 ppm (15 min) |
|  |  | 86 mg/m3 (8 h) | 430 mg/m3 (15 min) |
|  | CAS-No. | 80-62-6 | . |
|  | Aine keemiline nimetus | Metüülmetakrülaat |  |
|  |  | 100 ppm (8 h) | 150 ppm (15 min) |
|  |  | 420 mg/m3 (8 h) | 620 mg/m3 (15 min) |
| 8.3 | Isikukaitsevahendid |
| 8.3.2 | Hingamisteede kaitse |
|  | Sobiv hingamiskaitsevahend. |
| 8.3.3 | Käe kaitse |
|  | Kaitsekindad. |
| 8.3.4 | Silmade kaitse |
|  | Kaitseprillid. |
| 8.3.5 | Naha ja keha kaitse |
|  | Kanda sobivat kaitseriietust. |
| 9. | FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED |
| 9.1 | Füüsikaline olek, värvus ja lõhn | Värvitu - kollane, pisut hägus vedelik meeldiva/magusa lõhnaga. |
| 9.2 | pH | -- |
| 9.3 | Teave füüsikalise oleku muutuse kohta |
| 9.3.1 | Keemispunkt/piirkond | -- |
| 9.3.2 | Sulamispunkt/piirkond | -- |
| 9.4 | Süttimispunkt | 10°C (metüülmetakrülaat) |
| 9.8 | Plahvatuspiir |
|  | - alumine | -- |
|  | - ülemine | -- |
| 9.10 | Auru rõhk | -- |
| 9.11 | Suhteline tihedus | 1080 kg/m³ (23°C) |
| 9.12 | Lahustuvus |
|  | - vees lahustuv | -- |
|  | - rasvas lahustuv | -- |
| 9.13 | Jaotuskoefitsent (n-oktanool/vesi) |
|  | -- |
| 9.14 | Viskoossus | < 400 mPa.s (25°C) |
| 10. | STABIILSUS JA REAKTIIVSUS |
| 10.1 | Teatud tingimuste keeld |
|  | Tugev kuumutamine. Kaitsta otsese päikesepaiste eest. |
| 10.2 | Preventsioonimeetodid |
|  | Peroksiidid. |
| 10.3 | Toodete ohtlik lagunemine |
|  | -- |
| 11. | TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON |
| 11.1 | Äge toksilisus |
|  | Stüreen: LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott = 11,8 mg/l LD50/oraalne/ rott = 5000 mg/kg Metüülmetakrülaat LC50/inhalatsioonitest/4 h / rott = 3750 ppm LD50/oraalne/ rott =7500 mg/kg |
| 11.4 | Pikaajaline toksilisus |
|  | Võib esile kutsuda allergilise lööbe |
| 11.5 | Inimkatse |
|  | Silmade ärritus Hingamisteid ja nahka ärritav. Teised kesknärvisüsteemi kahjustused. On võimalik, et aine sattumine nahale võib põhjustada mürgitust. Allaneelamine võib põhjustada iiveldust, oksendamist, pitsitust rinnkus, maovalu. Aurude suurte kontsentratsioonide sissehingamine võib põhjustada peavalu, peapööritust, väsimust, iiveldamist ja oksendamist. Aurude suurte kontsentratsioonide sissehingamine võib põhjustada hingamisraskusi (kopsuturset). |
| 12. | KESKKONNAKAITSELINE INFORMATSIOON |
| 12.4 | Ökotoksilisus |
| 12.4.1 | EC50/48h/rohevetikad |
|  | Toksiline kaladele LC50= 10-100 mg/l (96h, stüreen) LC50= 255 mg/l Daphnia (stüreen) |
| 13. | UTILISEERIMISE NÕUDED |
|  | Tuleb põletada sobivas põletussüsteemis, mis on kooskõlatatud volitatud isikutega. Tühjad pakendid sisaldavad lahustiaure; tulekahju-, mürgitus- ja plahvatusoht. |
| 14. | INFORMATSIOON TRANSPORDI KOHTA |
| 14.1 | ÜRO-No | 1866 |
| 14.2 | Pakendamise grupp | II |
| 14.3 | Maismaatransport |
| 14.3.1 | Klass | VAK 3/5b |
| 14.3.2 | HI/UN No | 33 |
| 14.3.3 | Kaupade kirjeldus | Vaigu lahus |
| 14.4 | Meretransport |
| 14.4.1 | Klass | 3.2 |
| 14.4.2 | Veose nimetus | Resin solution / vaigu lahus |
| 14.5 | Õhutransport |
| 14.5.1 | ICAO | 3 |
| 14.5.2 | Veose nimetus | Resin solution / vaigu lahus |
| 15. | TÄPSUSTAV INFORMATSIOON |
| 15.1 | Märgistusel olev teave |
| 15.1.1 | Sümbol (sümbolid) |
|  | F | Väga tuleohtlik |
|  | Xi | Ärritav |
| 15.1.2 | Sisaldab |
|  | Metyylimetakrylaatti |
| 15.1.3 | R fraasid |
|  | R11 | Väga tuleohtlik |
|  | R36/37/38 | Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. |
|  | R43 | Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. |
| 15.1.4 | S fraasid |
|  | S9 | Hoida hästi ventileeritavas kohas. |
|  | S16 | Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada. |
|  | S33 | Vältida staatilise elektrilaengu teket. |
| 16. | LISAINFORMATSIOON |
| 16.1 | Soovitatud kasutamine |
| 16.1.1 | Kirjalik ohutusjuhend |
|  | Vaik klaasplastitööstusele |